## Slide 1
BOLIVIA - BRASIL
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

## Slide 2
ANTECEDENTES
BOLIVIA – BRASIL
Comité Técnico Binacional Bolivia - Brasil
Mesa Técnica UHE Jirau
Análisis Operación en Cota 90
Estudios de Inventario Hidroeléctrico Binacional Madera
Mesa Técnica Hidroelectricidad
Mesa Técnica Integración
Estudio Interconexión Eléctrica Bolivia y Brasil
Interconexión Eléctrica Bolivia – Brasil (Corumba - Mato Grosso)
Interconexión eléctrica del Norte Amazónico al Sistema Eléctrico de Brasil (Acre - Rondonia)
TRABAJO CONJUNTO
BOLIVIA – BRASIL
Marco Regulatorio
  Internacional:
  Memorándum de Entendimiento Bo-Br (1998)
  Memorándum de Entendimiento Bo-Br (2007)
  Acuerdo de Mercosur y Bolivia (1996)
  Nacional de Brasil:
  Portaría Nro. 596/2011 del MME.
  Resolución Nro. 1000 de la ANEEL.

## Slide 3
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA BOLIVIA – BRASIL
Interconexión del Norte Amazónico al Sistema Eléctrico de Brasil
Interconexión Eléctrica
Bolivia – Brasil
Fase 1 y Fase 2
UHE Jirau
Operación en Cota 90 Usina Hidroeléctrica (UHE) Jirau
Estudios de Inventario Hidroeléctrico Binacional
Bolivia - Brasil.
1
2
3
4
S/E BRECHAS
S/E PUERTO SUAREZ
S/E SAN JOSÉ CHIQUITOS
Riberalta
Guayaramerin
Guajará-Mirim
Epitaciolândia
1
1
Cobija
3
S/E CORUMBA 2
S/E JAURÚ
4
2

## Slide 4
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA DEL NORTE AMAZÓNICO CON BRASIL
  - Bolivia: Cobija y Guayaramerín
  - Brasil: Acre y Rondônia

## Slide 5
Subsidio del Diésel [año 2023]:
67,9 MMUSD
INTERCONEXIÓN DEL NORTE AMAZÓNICO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE BRASIL
PROBLEMÁTICA: DIAGNÓSTICO NORTE AMAZÓNICO
COBIJA
RIBERALTA
GUAYARAMERIN
Sistema Aislado del Norte Amazónico.
Localidad | Usuarios | Total Usuarios
Riberalta | 22.856 | 54.280
Guayaramerín | 10.601 | 
Cobija | 20.823 | 
Detalle | Demanda (MW) | Diésel MMlt. | Ton. CO2
Riberalta | 12,4 | 18,7 | 53.751
Guayaramerín | 6,8 | 10,2 | 28.631
Cobija | 16,3 | 19,9 | 58.716
Total | 35,5 | 48,8 | 141.098
* Información al año 2023.
* Información al año 2023.

## Slide 6
INTERCONEXIÓN DEL NORTE AMAZÓNICO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE BRASIL
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN 138 KV
Cobija
Riberalta
Guayaramerin
Acre
Rondonia
50,0 MMLTS
= 68,3 MMUSD
Desplazamiento y Ahorro en Diesel al año
  Líneas de Interconexión Eléctrica:
  Guajará Mirim (Brasil) – Guayaramerín (Bolivia)
  Epitaciolândia (Brasil) – Cobija (Bolivia)
  SE Cobija – Cobija (Bolivia)
  Guayaramerín – Riberalta (Bolivia)
Tramo Internacional
Tramo Nacional
SE Cobija
1
2
3
4
Guajará-Mirim
Epitaciolândia
  Línea de Interconexión:
  Tensión: 138 kV
  Longitud: 30,5 km
  Conversor de Frecuencia:
  50/60 Hz
  Capacidad: 50 MVA
1
  Línea de Interconexión:
  Tensión: 138 kV
  Longitud: 21,5 km
  Conversor de Frecuencia:
  50/60 Hz
  Capacidad: 50 MVA
2
  Línea de Interconexión:
  Tensión: 115 kV
  Longitud: 17,5 km
  Transformadores:
  115/34,5 kV 25 MVA
3
  Línea de Interconexión:
  Tensión: 115 kV
  Longitud: 79 km
  Transformadores:
  115/24,9 kV 25 MVA
4
133.118 Ton CO2/año
Descarbonización de la Amazonia

## Slide 7
OPERACIÓN EN COTA 90 UHE JIRAU
GENERACIÓN ADICIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA HIDROELÉCTRICA
3750 MW
Potencia Instalada
28 Unidades Generadora
22 Unidades Generadoras
Vertedero
Vertedero de troncos
Presa
50 UGs
Unidades Generadoras
75 MW por Unidad
130 Km
1.066 GWh/Año
Beneficio Energético
Bolivia – Brasil
Descarbonización de la Amazonia
133.118 Ton CO2/año
  Energía Adicional generada será destinada al suministro del Norte Amazónico:
    Guayaramerín
    Riberalta.
    Cobija
50,0 MMLTS
= 68,3 MMUSD
Desplazamiento y Ahorro de Diesel

## Slide 8
Área de los Estudios
ESTUDIOS DE INVENTARIO HIDROELÉCTRICO BINACIONAL GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA BOLIVIA - BRASIL
8,2
MMTon CO2/año
Reducción de emisiones de dióxido de carbono.
19.211 GWh/Año
Generación
de Energía hidroeléctrica limpia
Ventajas económicas de transporte a través de la nueva red de vías navegables para ambos países.
  Proyecto Concluido y en Cierre Administrativo.
  Presentación de resultados de Estudio de Inventario al CTB para continuar con las siguientes etapas.
Presa Ribeirão 112,50 m
Presa Yatta-2 120,0 m
3.772 MW
Potencia Instalada
RIBEIRÃO
YATTA-2

## Slide 9
ENDE BRASIL
  Abril/2024
  Empresa Constituida
BRASIL
1
2
3
4
  Actividades de ENDE Brasil:
  Interconexión Eléctrica del Norte Amazónico al Sistema Eléctrico de Brasil.
  Comercialización de Energía Eléctrica en Brasil.
  Operación cota 90 UHE Jirau.
  Interconexión Eléctrica del entre Bolivia y Brasil (Fase 1 y Fase 2).
1
2
3
4
2

## Slide 10
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA – BRASIL
FASE 1 y FASE 2
  - Bolivia: Germán Bush
  - Brasil: Mato Grosso Do Sul - Mato Grosso

## Slide 11
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE BOLIVIA Y BRASIL
ESTUDIOS DE INTERCONEXIÓN REALIZADOS
  Identificación de alternativas de integración
  Se identificaron proyectos hidroeléctricos dedicados para el mercado brasilero y una alternativa de interconexión entre sistemas.
  Complementariedad entre países
  En recursos energéticos, demanda y en la operación entre ambos países.
  C.H. Chepete:
  Potencia: 2000 MW
  Interconexión con SE Fernando Dias (BRA)
  C.H. Binacional:
  Potencia: 3700 MW
  Interconexión con SE Paulista y Assis (BRA)
  SE Brechas (Bo) – SE Rio Verde Norte (Br)
  Concluido
  GESTIÓN 2022
  Trabajo Conjunto:
  Viabilidad Técnica y Económica de Conexión
  Alternativas de interconexión identificadas son viables.
  Identificación tipo de tecnología
  Identificación del tipo de tecnología que podría emplearse para la interconexión.

## Slide 12
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA – BRASIL POR GERMÁN BUSCH
FASE 1: Intercambio de Energía - Hasta 500 MW
S/E JOSÉ DE CHIQUITOS
S/E BRECHAS
S/E PUERTO SUAREZ
S/E CORUMBA II
  Tramo Internacional
  Tensión: 230 kV
  Longitud: 35 km
  Sistema Back to Back:
  50/60 Hz
  Capacidad: ~500 MVA
  Tramo Nacional
  Tensión: 500 kV
  Longitud: 630 km
  SE San José Chiquitos:
  STATCOM: 100 MVAr
  Autotransformadores: 500/230 kV 150 MVA
  Sistema MSC: 50 MVAr
  SE Puerto Suarez:
  STATCOM: 100 MVAr
  Autotransformadores: 500/230 kV 450 MVA
  Sistema MSC: 180 MVAr
  2do. Sem/2024
  Inicio de Estudios de Integración Eléctrica (ENDE/Bolivia - EPE/Brasil)
  Mar/2026
  Leilão de Transmisión
  Gestión 2028
  Inicio de Interconexión
Interconexión de Germán Busch al SIN [Tramo Nacional]
SE Brechas - SE SJO de Chiquitos - G. Busch.
Intercambio de Electricidad con Brasil [Tramo Internacional]
SE G. Busch – SE Corumbá 2

## Slide 13
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA – BRASIL POR GERMÁN BUSCH
FASE 2: Intercambio de Energía Eléctrica - Hasta 1000 MW
S/E BRECHAS
S/E PUERTO SUAREZ
S/E CORUMBA 2
S/E JAURÚ
  1er. Sem/2025
  Inicio de Estudios de Planificación (EPE/Brasil)
  Sep/2027
  Leilão de Transmisión
  Gestión 2030
  Operación de la Interconexión
  SE Corumba 2
  (Fase 1)
  1000MW
  SE Jaurú
  (Fase 2)
  500MW
  500MW
  +
  Intercambios de Oportunidad
  Brasil cuenta con el marco regulatorio.
  Intercambios en Firme
  Se desarrollará el marco regulatorio necesario (Brasil).

## Slide 14
POTENCIAL HIDROELÉCTRICO
INTERCAMBIO DE ELECTRICIDAD EN FIRME CON BRASIL
  N° Hidroeléctricas: 7
  Potencia: 2.520 MW
  COMPLEJO HIDROELÉCTRICO RIO GRANDE
Central Hidroeléctrica
Binacional Madera (3.772 MW)
Central Hidroeléctrica
Chepete (2.000 MW)
BRASIL
  Potencial exportable para intercambios de electricidad en Firme.
8.292MW
Promover a la transición e integración energética Regional
Promoción del uso de fuentes de energía renovable.
Generar excedentes económicos para el país.

## Slide 15
PRÓXIMAS INICIATIVAS
Swap energético Bolivia – Brasil (País en transito Argentina)
Suministro de Energía para el Norte Amazónico
Venta de energía eléctrica a Brasil
Swap Energético Bolivia – Brasil
Suministro de energía para el Norte Amazónico
SINEA
SIESUR
1
2
3
Corredor Eléctrico
Ubicación Estratégica Bolivia.
País en tránsito para la integración energética regional.
1
2
3

## Slide 16
ENDE Matriz
Oficina Central Cochabamba - Bolivia
Calle Colombia Nro. 655 casi esq. Falsuri
Teléfono: (+591 - 4) 4520317 - (+591 - 4) 4120900
ende@ende.bo